## 作业

2-1．列写图示电路的支路电流方程。

2-2．图示电路，按图规定的回路列出支路电流方程。

题2-2图

2-3．试用支路电流法求得图示电路中的、。

题2-3图

2-4．试用支路电流法求图示电路的各支路电流。

题2-4图

2-5．试用支路电流法求解图示电路的支路电流、、和。

题2-5图

2-6．用网孔电流法求图示电路的电流I。

题2-6图

2-7．试用网孔分析法求图示电路中电阻的功率。

题2-7图

2-8．试用网孔分析法求图示电路中的电压和电流。

题2-8图

2-9．列出图示电路的结点电压方程。

题2-9图

*2-10．列出图示电路的结点电压方程。

题2-10图

2-11．用结点电压法求图示电路7A电流源发出的功率。

题2-11图

2-12．图示电路，用结点电压法求1A电流源发出的功率。

题2-12图                             题2-13图

2-13 利用叠加原理求2Ω电阻器所吸收的功率。

2-14．试用叠加定理求图所示电路中电流源电压。

题2-14图

2-15．电路如图所示，欲使，试用叠加定理确定电压源的数值和极性。

题2-15图                           题2-16图

2-16．试用叠加定理求解图示电路中电流源发出的功率。

2-17．求如图所示（a）、（b）电路的戴维南等效电路。

题2-17图

2-18．求如图所示（a） 、（b） 、（c） 、（d）电路的戴维南等效电路。

题2-18图

2-19．求如图所示电路ab端口的戴维南等效电路。

题2-19图                                        题2-20图

2-20．试用戴维宁定理求图所示电路中电流源两端的电压。

2-21．图示电路N为线性含源电阻网络，已知当时，；时，。求网络N的戴维南等效电路。

题2-21图                        题2-22图

2-22．应用戴维南定理计算如图所示电路中6Ω电阻中的电流。

2-23．如图所示电路中，已知：当时，。试问：（1）当时，为多少？（2）为多大时，它吸收的功率最大并求此最大功率。

题2-23图                             题2-24图

2-24．如题2-24图所示电路，试求负载获得最大功率时的电阻值其最大功率值。

*2-25．列写图示电路的支路电流方程。

*2-26．求如图所示电路的电流和。

题2-26图

*2-27．求如图所示电路的电流和电压源提供的功率。

题2-27图

*2-28．列写图示电路求解各网孔电流所需的方程组。

题2-28图

*2-29．计算如图所示电路电压和电流。

2-29图

# Text boxes

3

U

S

R

2

R

1

I

S

2

US

IS

R1

R2

R3

R4

I1

I2

I3

I4

题2-1图



0.1A

+

-

U

2V

4V

1

I

2

I

3

I

1

2

3







10

A

7A

1V

3S

2S

1S

6S

A

1





25



10

V

20

V

50



6Ω

2Ω

IS

+

_

U

N

10A

+

10V

-

b

4Ω

5Ω

6Ω

2Ω

IS

R

2

a

I

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

S

U

1

I

I2

3

I

4

I

5

I

6

I

4

rI

题2-25图

R

4

R

1