上海震旦职业学院《电工基础》模拟试卷11

一、填空题(每空1分，共计20分)

1、一台容量为S=25kVA的变压器，若输出功率P=15KW，负载的功率因数____________，如果要输出P=20kW，则负载的功率因数必须提高到____________。

2、串联谐振电路的品质因数Q是由参数____________来决定的。Q值越高则回路的选择性____________，回路的通频带____________。

3、如图1所示电路，若R=10Ω，电源线电压为380V，则电压表的读数为_________，电流表的读数为_______。

图1                                                 图2（a）              (b)

4、两互感线圈如图2(a)、(b)两种情况联接，电压U相同，若测，，

则       种情况为反串，因为此时的电流     ，a与      为同名端。

5、三相照明负载必须采用_____________接法，且中性线上不允许安装___________和__________，中线的作用是_______________________________________。

6、对称三相电路有功功率的计算公式为                  ，与负载的            无关。

7、铁心损耗是指铁心线圈中的            和            的总和。

8、交流电磁铁在铁心端面安装一个短路环，目的是                  。

9、理想变压器的电阻为            。

二、单项选择题（每题2分，共计20分）

1、对称三相交流电路，下列说法正确的是（  ）

A)三相交流电各相之间的相位差为  B)三相交流电各相之间的周期互差

C)三相交流电各相之间的频率互差  D)三相交流电各相的数值是相同的

2、一台变压器的三相绕组采用三角形连接，出厂时测得线电压和相电压均为220V，刚接上对称负载却把绕组烧坏了，则出现这种现象的原因不可能是（  ）。

A）有一相绕组接反了    B）有两相绕组接反了    C）负载阻抗太小

3、三相对称电源的线电压为380V，接Y型对称负载，没有接中性线。若某相发生短路，其余两相负载的相电压为（    ）。

A）380V    B）220V    C）190V   D）无法确定

4、三相对称交流电路的瞬时功率p为：（     ）

A） 一个随时间变化的量                             B）0

C）是一个常值，其值恰好等于有功功率P               D）UI。

5、在非正弦交流电路中，下列式子错误的是：（      ）

A）P=P0+P1+P2+…      B）Q=Q1+Q2+…..      C）S=          D）S=UI。

6、下列各量中，（    ）可能发生跃变。

A）电容电压      B）电感电流     C）电容电荷量      D）电感电压

7、关于RC电路的过渡过程，下列叙述不正确的是：（    ）

A）RC串联电路的零输入响应就是电容器的放电过程。

B) RC串联电路的零状态响应就是电容器的充电过程。

C）初始条件不为0，同时又有电源作用的情况下RC电路的响应称为全响应。

D）RC串联电路的全响应不可以利用叠加定理进行分析。

8、关于电压互感器的特点，下列叙述不正确的是：（      ）

A）一次侧线圈匝数少，二次侧线圈匝数多           B)二次侧不允许短路

C）在使用时一次侧线圈应与待测电路并联     D）相当于变压器的开路运行

9、减小涡流损耗可以采用（  ）方法。

A）增大铁心的磁导率         B）增大铁心的电阻率

C）减少铁心的磁导率         D）减少铁心的电阻率

10、关于理想变压器，下列说法不正确的是（  ）

A）原副绕组的电阻为0       B）没有漏磁

C）没有铁心损耗             D）增大交流电的功率

三、判断题（每题1分，共计10分）

1、串联谐振会产生过电压，并联谐振会产生过电流。（  ）

2、三相电源的三个电动势之和为零，它一定是对称的。（    ）

3、三相负载作三角形连接，不论负载对称与否，三个线电流的相量和为零。（   ）

4、在同一个电源线电压作用下，三相对称负载作星形或三角形连接时，总功率相等，且。（   ）

5、若将非正弦周期电流分解为各种不同频率成分，，则有效值相量为。（   ）

6、是非正弦电流。（   ）

7、RL串联电路中的R越大，时间常数越大，过渡过程越长。（   ）

8、变压器的高压线圈匝数少而电流大，低压线圈匝数多而电流小。（   ）

9、交流电磁铁既可以用在直流电路中，也可以用在交流电路中。（  ）

10、直流电磁铁吸力随气隙的减少而增加。（  ）

四、计算题（共计50分）

1、已知某二端无源网络的外加电压V，流入端口的电流，电流与电压取关联参考方向。

求电压电流的有效值及平均功率。（10分）

2、对称三相负载三角形形连接，线电流。写出其它各线电流以及

三个相电流的相量表达式。（10分）

3、三相对称负载接在对称三相电源上。若电源线电压为380V，各相阻抗为Z=(30+j40)Ω。

分别求负载作Y形连接和三角形连接时的相电压、相电流、线电流和负载消耗的功率。（15分）

4、如图所示电路, 已知Us=300V, R0=150Ω, R=50Ω, L=2H, 在开关S闭合前电路已处于稳态, t=0时将开关S闭合, 求开关闭合后电流和电压的变化规律。并求电感达到稳态约需要多长时间？（15分）