## 作业答案

7-1．答：如果在定子绕组中通入三相对称的交流电流（三个线圈彼此互隔1200分布在定子铁心内圆的圆周上），就会在电动机内部建立起一个恒速旋转的磁场。

7-2．答：如果电动机在正常工作时其定子绕组是联接成三角形的，那么在启动时可把它联成星形，等到转速接近额定值时再换成三角形。这种启动方式称为鼠笼式电动机的星形——三角形（Y－Δ）换接启动。具有如下特点：

①启动时，每相定子绕组所承受的电压降到正常工作电压的；

②启动电流减少为直接启动电流的1/3；

③启动转矩减小，是直接启动时的1/3。

星形—三角形启动法适合于正常运行时，定子绕组为三角形连接的鼠笼型电动机，且应空载或轻载时启动。

7-3．答：异步电动机有三种：反馈制动,反接制动和能耗制动。

7-4．答：

- 转子电路串电阻调速  这种方法简单可靠，但它是有机调速，随着转速降低特性变软，转子电路电阻损耗与转差率成正比，低速时损耗大。

- 改变极对数调速   这种方法可以获得较大的启动转矩，虽然体积稍大，价格稍高，只能有机调速，但是结构简单，效率高特性高，且调速时所需附加设备少。

- 变频调速    可以实现连续的改变电动机的转矩，是一种很好的调速方法。

- 调压调速  这种办法能够无级调速，但调速范围不大

7-5．解：六极电动机，p=3

定子磁场的转速即同步转速

定子频率f1=50Hz

转子频率f2=sf1=0.02×50=1Hz

转子转速

7-6．解：Y112M-2的额定转矩为

Y160M1-8的额定转矩为

有上比较可知，电动机的磁极数愈多，则转速愈低，在同样额定功率下额定转矩于欲大。

7-7．答：（1）额定转矩为

启动转矩为

最大转矩为

7-8．答：[解]：

n=1440    P=2  电动机为四极三相异步电动机

7-9．答：解：（1）从电动机型号可知电动机为4极电机，磁极对数为p=2，由于

所以 （r/min）

（2）∵     ∴（）

（3） ∵

∴

（4）

7-10．解：由型号知该电动机是两极的其同步转速为n 0=3000r/min，所以额定转差率为

额定转矩为

启动转矩为

最大转矩为

额定输入电功率为

7-11．解：同步转速为

因为：，所以

7-12．解：（1）用Y-△降压启动时的启动电流

用Y-△降压启动时的启动转矩

（2）因为

当负载转矩为额定转矩的60%时， 由于Tst小于负载转矩，电动机不能启动。

当负载转矩为额定转矩的25%时，由于Tst大于负载转矩，电动机可以启动。

7-13．解：（1）

- Ｖ=ＶＮ时，Tst=551.8N·m＞500N·m，所以能启动。

当Ｖ=0.9ＶN时，Tst=0.92×551.8N·m=447N·m＜500N·m，所以不能启动。

（3）  直接启动时，Ist△=7IN=589.4A

设降压启动时电动机中（即变压器副边）的启动电流，则  0.64

所以

设降压启动时线路（即变压器原边）的启动电流为。因为变压器原、副边中电流之比等于电压比的倒数，所以也等于64%，即

所以

设降压启动时的启动转矩为，则

所以