电工基础教案

80学时=（讲课）40学时+（实验）40学时

教学方式：

多媒体（包括用Powerpoint制作电子教案、用Flash制作动画来解释抽象或微观的物理现象、采用EWB软件进行仿真实验辅助教学）为主，手写板书为辅，外加必要的实物展示等多种教学方式的有机结合。

教学方法：

引入导入式、探究式和启发式等多种教学方法，调动学生的兴趣，实现与学生良好互动，使学生参与其中，提高教学效果。

学习要求：

课前预习、简要地做笔记、按时完成作业。

教材：：顾阳   《电工基础项目教程——教、学、做一体化》电子工业出版社

主要参考书：

王慧玲 《电路基础》  高等教育出版社

考试方式及成绩评定: 闭卷考试。考试成绩，作业情况，出勤情况等全面考虑：卷面考试成绩+平时综合成绩。

节。

详细教案:

第 1、2 学时

| 课题 | 电路的组成及电路的状态 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 了解电路的作用和组成。 2. 了解电路的通路、开路和短路状态；了解电源的有载、空载和短路状态。理解额定值、负载大小和电功率平衡的概念。 |
| 重点 难点 | 1. 电路的作用和组成。 2. 电路的通路、开路和短路三种工作状态的特点。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 1.1 电路的作用和组成 1. 电路的概念：电流流通的路径。 2. 电路的组成 电源：将非电形态的能量转化为电能的供电设备。 负载：将电能转化为非电形态的能量的用电设备。 连结导线：沟通电路、输送电能。 3. 电路的作用: （1）能量的传输和转换；（2）传递和处理电信号 1.2 电路的状态 1. 通路： 电路的状态——通路；电源的状态——有载 电源产生的电功率为 EI；电源输出的电功率为 US I；负载取用的电功率为 UL I。 2. 开路：当某部分电路与电源断开，该部分电路中没有电流，亦无能量的输送和转换，这部分电路的状态称为开路。特点：I＝0，U视电路而定。 3. 短路：当某部分电路的两端用电阻可以忽略不计的导线或开关连接起来，使得该部分 电路中的电流全部被导线或开关所旁路，这部分电路的状态称为短路。特点：U ＝0，I 视电路而定。（但并不是所有的短路都是有害的，比如短接保护）。 |
| 课后 小结 | 电工基础课研究的主要对象是什么 2. 电路的通路、开路和短路三种工作状态的特点 |
| 作业： |  |

第 3、4 学时

| 课题 | 参考方向、电位、电路模型的概念 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 了解电路中的参考点的意义，掌握电位的计算。 2. 理解参考方向和关联参考方向的意义。 3. 了解电路模型的概念。理解理想电阻元件的耗能特性、理想电压源的恒压特性和理想电流源的恒流特性。 |
| 重点 难点 | 1. 参考方向和关联参考方向。 2. 电路模型。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 1.3 电路中的参考点 将电路中的某一点选作参考点，并规定其电位为零。 电路中其它任何一点与参考点之间的电压便是该点的电位。 1.4 电路中的参考方向 1. 电路基本物理量的实际方向 2. 电路基本物理量的参考方向 (1) 参考方向 (2) 参考方向的表示方法 (3) 实际方向与参考方向的关系 1.5 理想电路元件 电路模型 （一）理想无源元件 1. 理想电阻元件 ２.理想电容元件 3．理想电感元件 （二）理想电源元件 1.理想电压源（恒压源） ２.理想电流源（恒流源） 实际电源的模型；电压源与电流源的等效变换 |
| 课后 小结 | 1. 二点的电位与电压的关系 2. 什么叫电路模型？建立电路模型时应注意什么问题？ 3.电压源与电流源的等效变换的注意事项。 |
| 作业： |  |

第 5、6 学时

| 课题 | 基尔霍夫定律 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 理解电路的基尔霍夫定律。 |
| 重点 难点 | 电路的基尔霍夫定律。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 1.6 基尔霍夫定律 支路：电路中的每一个分支。 一条支路流过一个电流，称为支路电流。 结点：三条或三条以上支路的联接点。 回路：由支路组成的闭合路径。 （一）基尔霍夫电流定律（KCL） 在任一瞬间，流向任一结点的电流等于流出该结点的电流。即: (Ｉ入= (Ｉ出 或: (Ｉ= 0 （二）基尔霍夫电压定律（KVL） 在任一瞬间，从回路中任一点出发，沿回路循行一周，则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。 在任一瞬间，沿任一回路循行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。 即： ( U = 0 |
| 课后 小结 | 1. 基尔霍夫定律内容。 |
| 作业： |  |

第 7、8 学时

| 课题 | 支路电流法、回路电流法等电路分析方法 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | . 掌握用支路电流法、支路电流法、回路电流法等电路分析方法。 |
| 重点 难点 | 参考方向的关系2. 用支路电流法、叠加原理和等效电源定理分析电路的方法。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 1.7 支路电流法 支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫定律（KCL、KVL）列方程组求解。 支路电流法的解题步骤: 1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的回路标出回路循行方向。 2. 应用 KCL 对结点列出 ( n－1 )个独立的结点电流方程。 3. 应用 KVL 对回路列出 b－( n－1 ) 个独立的回路电压方程（通常可取网孔列出） 。 4. 联立求解 b 个方程，求出各支路电流。 1.8 回路电流法 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 9、10 学时

| 课题 | 结点电压法、叠加定理分析电路的方法 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 掌握结点电压法、叠加定理分析电路的方法 |
| 重点 难点 |  |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 1.9 叠加原理 原理内容:在含有多个电源的线性电路中，任一支路的电流和电压等于电路中各个电源分别单独作用时在该支路中产生的电流和电压的代数和。 使用要领: 1. 当考虑某一电源单独作用时，应令其他电源中US＝0，IS＝0，即应将其他理想电压源短路、其他理想电流源开路。 2. 最后叠加时要注意各个电源单独作用时的电流和电压分量的参考方向是否与总的电流和电压的参考方向一致，一致时前面取正号，不一致时前面取负号。 3. 叠加原理只能用来分析和计算电流和电压，不能用来计算功率。 2.0 结点电压法 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 11、12 学时

| 课题 | 戴维宁定理、诺顿定理分析电路的方法 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 掌握戴维宁定理、诺顿定理分析电路的方法 |
| 重点 难点 |  |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 2.1等效电源定理 （一）戴维宁定理 任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替 等效电源的电动势E 就是有源二端网络的开路电压U0，即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。 （二）诺顿定理 任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻 R0 并联的电源来等效代替。等效电源的电流 IS 就是有源二端网络的短路电流，即将 a 、b两端短接后其中的电流。 等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第13、14 学时

| 课题 | 正弦交流电基本物理量 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 理解正弦交流电中频率、角频率与周期之间，瞬时值、有效值与最大值之间，相位、初相位与相位差之间的关系。 |
| 重点 难点 | 正弦交流电基本物理量。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.1 正弦交流电的基本概念 正弦交流电: 按正弦规律变化的交流电。 正弦交流电的三要素：最大值角频率初相位 （一）交流电的周期、频率、角频率 周期 T：变化一周所需要的时间（s） 频率 f ：1s 内变化的周数（Hz）。 角频率ω： 正弦量 1s 内变化的弧度数。 ω = 2πf （二）交流电瞬时值、最大值、有效值 （三）交流电的相位、初相位、相位差 i = 100 sin（314 t +30°）A； u = 311sin（314 t－60°）V 相位: ωt +ψ 初相位: ψi = 30° , ψu = －60° 相位差: 同频率的正弦电量的初相位之差。( =ψu －ψi = －60O－30°= －90° |
| 课后 小结 | 正弦交流电基本物理量以及相关物理量之间的关系。 |
| 作业： |  |

第15、16 学时

| 课题 | 相量表示法及其运算 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 掌握正弦交流电的相量表示法及其运算。 |
| 重点 难点 | 正弦交流电的相量表示法及其运算。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.2 正弦交流电的相量表示法 正弦交流电可以用一个复平面中处于起始位置的固定矢量表示 复数的表示方法和计算方法： 1. 复数的表示方法 2. 复数的运算方法 复数的运算：加、减、乘、除法。 |
| 课后 小结 | 1. 正弦交流电基本物理量以及相关物理量之间的关系。 2. 正弦交流电的相量表示法。 |
| 作业： |  |

第 17、18 学时

| 课题 | R、L、C交流电路1 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 理解 R、L、C 在交流电路中的作用； 2. 掌握串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角的计算；理解串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 重点 难点 | 1. R、L、C 在交流电路中向量形式的欧姆定律； 2. 串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角；串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.3 单一参数交流电路 (一) 纯电阻电路 (二) 纯电感电路 (三) 纯电容电路 3.4 串联交流电路 （一）R、L、C 串联电路 复数阻抗: Z = R + j (XL－ XC) = R + j X =√ R2+ X2 ∠arctan (X / R) 阻抗:│Z│=√ R2+ X2 = U / I 阻抗角: ( = arctan (X / R) =ψu－ψi 阻抗三角形；电压三角形 感性电路：0°＜( ＜ 90° 容性电路：－90°＜( ＜ 0° （二）阻抗串联电路 Z = Z1+Z2 = (R1+R2) + j (X1+X2) Z =∑Z i |
| 课后 小结 | 1. R、L、C 在交流电路中向量形式的欧姆定律； 2. 串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角；串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 作业： |  |

第 19、20 学时

| 课题 | R、L、C交流电路2 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 理解 R、L、C 在交流电路中的作用； 2. 掌握串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角的计算；理解串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 重点 难点 | 1. R、L、C 在交流电路中向量形式的欧姆定律； 2. 串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角；串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.3 单一参数交流电路 (一) 纯电阻电路 (二) 纯电感电路 (三) 纯电容电路 3.4 串联交流电路 （一）R、L、C 串联电路 复数阻抗: Z = R + j (XL－ XC) = R + j X =√ R2+ X2 ∠arctan (X / R) 阻抗:│Z│=√ R2+ X2 = U / I 阻抗角: ( = arctan (X / R) =ψu－ψi 阻抗三角形；电压三角形 感性电路：0°＜( ＜ 90° 容性电路：－90°＜( ＜ 0° （二）阻抗串联电路 Z = Z1+Z2 = (R1+R2) + j (X1+X2) Z =∑Z i |
| 课后 小结 | 1. R、L、C 在交流电路中向量形式的欧姆定律； 2. 串联交流电路中的阻抗、阻抗模和阻抗角；串联交流电路中电压与电流的相量关系、有效关系和相位关系； |
| 作业： |  |

第 21、22 学时

| 课题 | 交流电路计算方法 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 掌握串联、并联和简单混联电路的计算方法； 2. 理解有功功率、无功功率和视在功率的定义并掌握其 计算方法； |
| 重点 难点 | 1. 有功功率、无功功率和视在功率的定义及其计算方法 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.5 并联交流电路：Z = Z1∥Z2其中：Z1=R1+ j XL Z2=R2－ j XC 3.6 交流电路的功率 （一）瞬时功率：i = Imsinωt u = Umsin(ωt +( ) p = u i = UmImsin(ωt +( ) sinωt = U I cos( + U I cos (2ωt +( ) （二）有功功率：P = U I cos( IP = I cos(称为电流的有功分量 （三）无功功率：Q = U I sin( IQ = U I sin(IQ —— I 的无功分量 （四）视在功率：S = U I (V·A)=√P 2 +Q2 P = S cos( Q = S sin( = P tan( 功功率守恒；无功功率守恒；视在功率不守恒。 |
| 课后 小结 | 1.有功功率、无功功率和视在功率的物理意义及其计算方法以及无功功率的补偿时电容的计算。 |
| 作业： |  |

第23、24 学时

| 课题 | 交流电路计算方法 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 无功功率的补偿、 电路发生谐振时的特点。 |
| 重点 难点 |  |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 3.7 电路的功率因数 （一）功率因数。（二）功率因数和电路参数的关系。 功率因数由负载性质决定。与电路的参数和频率有关，与电路的电压、电流无关。 （三）功率因数是高好还是低好？（四）功率因数低有什么害处？ （五）造成功率因数低的原因 （六）提高功率因数的办法：并补偿电容 3.8 电路中的谐振 什么叫谐振？ 在既有电容又有电感的电路中，当电源的频率和电路的参数符合一定的条件时，电路总电压与总电流的相位相同，整个电路呈电阻性。 （一）串联谐振：1. 谐振的条件及谐振频率；2.串联谐振的特点： （二）并联谐振：1. 谐振的条件；2. 并联谐振电路的特点： |
| 课后 小结 | 1无功功率的补偿时电容的计算。 2. 电路的谐振：串联谐振和并联谐振。 |
| 作业： |  |

第 25、26学时

| 课题 | 三相电路电源的联结方式 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 掌握三相电源和三相负载的联结方式。2. 了解三相四线制供电系统中中性线的作用。 3. 了解电力系统的组成； |
| 重点 难点 | 2.三相四线制供电系统中中性线的作用。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 4.1 三相电源 三相交流电的产生(同步发电机): 表达式: e1 = Emsinωt e2 = Emsin(ωt – 120o) e3 = Emsin(ωt – 240o) 相序：三相电动势由超 前相到滞后相的顺序。 (一)三相电源的星形联结 1. 相电压与线电压的关系 结论:(1) 相电压对称: Up = U1 = U2 = U3 线电压也对称: Ul = U12 = U23 = U31 (2) U12 = √3 U1(大小关系) U12 超前 U1 30o (相位关系) 推出一般结论:Ul = √3 Up Ul 超前于与之对应的 Up 30o 2. 相电流与线电流的关系：⑴ 相电流和线电流都是对称的。 ⑵ Ip = Il 并且相位相同。 (二)三相电源的三角形联结 1. 相电压与线电压的关系： 结论:相电压对称和线电压都对称。Up = Ul 且相位相同。 2. 相电流与线电流的关系： 结论：相电流和线电流对称。Il =√3 IpIl 滞后于与之对应的 Ip 30o |
| 课后 小结 | 2. 三相四线制供电系统中中性线的作用 |
| 作业： |  |

第 27、28学时

| 课题 | 三相电路三相负载的联结方式、对称三相电路中的电压、电流和功率的计算 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 掌握三相电源和三相负载的联结方式。理解并掌握对称三相电路中的电压、电流和功率的计算。 2 了解电力系统的组成； |
| 重点 难点 | 对称三相电路中的电压、电流和功率的计算。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 4.2 三相负载 (一)三相负载的星形联结 1. 线电压与相电压的关系。 结论:负载的线电压和相电压都对称。Ul =√3 Up Ul 超前于与之对应的 Up 300 当负载对称时: Z1 = Z2 = Z3 三相对称电源 + 三相对称负载 = 三相对称电路 2. 相电流与线电流的关系 结论: 若负载对称,相电流和线电流就对称。Ip = Il相位相同。 (二) 三相负载的三角形联结 1. 相电压与线电压的关系 结论：⑴ 相电压对称、线电压也对称。⑵ Up = Ul 2. 相电流与线电流的关系 结论：⑴ 若负载对称， 相电流和线电流对称Il = 3 Ip，Il 滞后于与之对应的 Ip 30o。 ⑵ 若负载不对称,由于电源电压对称,故负载的相电压对称,但相电流和线电流不对称。 4.3 三相电路的功率 4.4 电力系统 电力传输过程： 电力网额定电压等级为:3 kV、6 kV、10 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV 低压供电系统的连接方式： 1. 放射式： 2. 树干式： |
| 课后 小结 | 1. 三相电源和三相负载的联结方式。对称三相电路中的电压、电流和功率的计算。 2. 三相四线制供电系统中中性线的作用 |
| 作业： |  |

第 29、30 学时

| 课题 | 电路的瞬态分析 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状态响应、全响应的概念，以及时间常数的物理意义。 2. 储能元件的物理特性。 3. 掌握换路定则及初始值的求法。 |
| 重点 难点 | 掌握换路定则及初始值的求法 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 2.1 暂态分析的基本概念 (一) 稳态和暂态 稳态：电路的结构和元件的参数一定时，电路的工作状态一定，电压和电流不会改变。 换路：电路在接通、断开、改接以及参数和电源发生突变等等。 暂态(过渡状态)：电路在过渡过程中所处的状态。 电路在换路后出现过渡过程的原因：电路中有储能元件——电容 C 或电感 L (二) 激励和响应 激励 (输入)：电路从电源 (包括信号源) 输入的信号。 响应 (输出)：电路在外部激励的作用下，或者在内部储能的作用下产生的电压和电流。 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 2.2 储能元件和换路定律 (一) 电容: 电压与电流的关系: (二) 电感: 电压与电流的关系: (三)换路定理: 电容电压、电感电流在换路瞬间不能突变 注意： 1. 换路瞬间，uC、iL 不能突变。其它电量均可能突变，变不变由计算结果决定；2. 稳态值用u(∞) i(∞)表示； 暂态值用u(0) i(0)表示。 |
| 课后 小结 | 1. 储能元件的电压电路关系。 2. 换路定律的内容。 |
| 作业： |  |

第 31、32 学时

| 课题 | 电路的瞬态分析 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 理解电路的零输入响应、零状态响应、全响应的概念，以及时间常数的物理意义。 2. 掌握一阶线性电路分析的三要素法。 |
| 重点 难点 | RL和RC一阶线性电路分析的三要素法 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 2.3 RC 电路的暂态分析 (一) RC 电路的零输入响应 (二) RC 电路的零状态响应 (三) RC 电路的全响应 2.4 RL电路的暂态分析 (一) RL 电路的零输入响应 (二) RL 电路的零状态响应 (三) RL 电路的全响应 2.5 一阶电路暂态分析的三要素法 一阶电路:凡是含有一个储能元件或经等效简化 后含有一个储能元件的线性电路，在进行暂态分析时，所列出的微分方程都是一阶微分方程式。 三要素表达式： 三个要素：ƒ(0) 待求响应的初始值；ƒ(∞) 待求响应的稳态值；τ 时间常数 |
| 课后 小结 | 1. 三要素法的表达式 2. 三个要素的求法以及去求解的时候得注意事项。 |
| 作业： |  |

第 33、34学时

| 课题 | 磁路与铁磁材料的认识 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 了解磁路基本概念、基本原理、基本方法； 了解铁磁材料的基本特性 |
| 重点 难点 | 重点：交流磁路的特点 难点：交流磁路的特点 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 了解交流磁路的特点和功率损耗，能应用磁路的基本定律定性分析磁路。 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第35、36学时

| 课题 | 变压器的原理及应用 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 熟悉和掌握变压器的工作原理及其外特性。 2. 会正确使用几种常用小型变压器。 |
| 重点 难点 | 重点：常用小型变压器的原理和正确使用方法。 难点：变压器的原理 ： |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 37、38学时

| 课题 | 认识三相异步电动机 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 了解三相异步电动机的基本结构； 2.三相异步电动机的工作原理； 3. 掌握旋转磁场转速、电源频率、磁极对数的关系；了解旋转磁场方向与相序关系。 |
| 重点 难点 | 重点：三相异步电动机的转动原理及旋转磁场转速、电源频率、磁极对数的关系 难点：旋转磁场转速、电源频率、磁极对数的关系 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 2.1 三相异步电动机基础知识 2.1.1 三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机又称为交流感应式电动机，它是靠旋转着的定子磁场切割转子导体产生感应电流，此旋转磁场又对转子中的感应电流作用而带动转子转动的，从而实现了机电能量的转换。 电动机有三相对称定子绕组，当定子绕组通入三相对称电流时，电动机内部气隙中就产生一个旋转磁场。设某瞬间的电流及两极磁场如图2.1所示，并以n1转速顺时针旋转。由于转子导体与旋转磁场间的相对运动而在转子导体中产生感应电动势。因为转子绕组是闭合的，所以会产生与感应电动势同方向的感应电流。 通电（载流）导体在磁场中受到电磁力作用，故载有感应电流的转子导体与旋转磁场相互作用便产生电磁力F，其方向可用左手定则判断。此力对转轴形成一个与旋转磁场同向的电磁转矩，使得转子沿着旋转磁场的方向以n的转速旋转起来。 2.1.2 三相异步电动机的结构 三相异步电动机的结构主要由两大部分组成，一是固定不动的部分，简称定子；二是可以自由旋转的部分，简称转子。定子与转子之间有一个很小的气隙。此外，还有机座、端盖、轴承、接线盒、风扇等其它部分。 异步电动机根据定子绕组的结构不同，可分为鼠笼式和绕线式两种。鼠笼式异步电动机的转子绕组本身自成闭合回路，整个转子形成一个坚实的整体，其结构简单牢固、运行可靠、价格便宜，应用最为广泛，小型异步电动机绝大部分属于这类。绕线式异步电动机的结构比鼠笼式复杂，但启动性能较好，需要时还可以调节电动机的转速。如图2.2所示为三相鼠笼式异步电动机的结构图。 1－轴 2－弹簧片 3－轴承 4－端盖 5－定子绕组 6－机座 7－定子铁心 8－转子铁心 9－吊环 10－出线盒 11－风罩 12－风扇 13－轴承内盖 图2.2 三相鼠笼式异步电动机的结构 2．三相异步电动机的铭牌 铭牌是电动机使用和维修的依据，必须按铭牌上所写额定值和要求去使用和维修。 通常电动机铭牌上要标出电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定效率、额定转速、额定功率因数、转子电压、转子电流、绝缘等级、温升、防护等级、噪声等级等，除此之外，还要标出标准编号、工作制或定额、出厂编号、出厂单位、出厂日期等。如图2.7所示为某厂的三相异步电动机铭牌。 图2.7 三相异步电动机铭牌 （1）型号：以Y112M-4为例，说明电动机型号，其中，Y表示异步电动机，112表示机座中心高（mm），M表示机座长度代号（s表示短号，M表示中号，L表示长号），4表示磁极数。 （2）额定功率PN：表示电动机在额定电压、额定频率和额定负载时，转轴上输出的机械功率，单位用kW表示。通常使负载处于PN的75％~100％时电动机效率和功率因数较高。如果电动机实际输出功率P远远小于额定功率PN，电动机的效率和功率因数均较低，这时电动机处于“大马拉小车”状态，是不合理的运行方式。相反，电动机实际输出功率P远远大于额定功率PN时，电动机处于过载运行，相当于“小马拉大车”状态，因转速降低，转子铜耗增大，电动机绕组严重过热，电动机会因温升过高而被烧毁。对于三相异步电动机，其额定功率为 其中，ηN为电动机的额定效率，cosφN为电动机的额定功率因数，UN的单位为V，IN的单位为A，PN的单位为kW。 （3）额定频率fN：电动机正常工作所要求的电源频率。我国工频为50Hz，国外有60Hz的。频率的大小对电动机性能有很大影响，尤其国外60Hz的电动机，通常不能直接使用在国内50Hz的电源上。 （4）额定电压UN：是指电动机正常工作电动机三相定子绕组上所加的线电压，国内电源电压有10kV、6kV、3kV、380V、220V等。一般中、小型三相异步电动机额定电压为380V，要求电源电压波动不可超过额定电压的±5％，比如电动机额定电压为380V时，电源电压波动范围应在361~399V之间。电源电压过低，电动机启动困难（因启动转矩与电压的二次方成正比），甚至不能启动；电源电压过高会使电动机过热，甚至烧毁电动机。 （5）额定电流IN：是指当电动机在额定状态下运行时定子绕组的线电流。电动机运行时定子线电流不可超过电动机铭牌上标出的额定电流。若电动机电流过大，则说明电动机过载了。电动机过载将导致电机温升超限，这时要及时处理，并分析过载原因。 （6）额定转速nN：电动机接入额定电压、额定频率和额定负载时，电动机转轴上的转速称为额定转速，单位为r/min。电动机过载时的转速比nN低，空载时的转速要比nN高些。 （7）绝缘等级及温升：电动机的绝缘等级取决于所用绝缘材料的耐热等级，按材料的耐热程度有A、E、B、F、H级五种常见的规格。环境温度规定为40℃时，各绝缘等级的极限工作温度如表2.1所示。 表2.1 电动机绝缘等级、极限温度与温升 绝缘等级 A E B F H 极限工作温度/℃ 105 120 130 155 180 热点温差/℃ 5 5 10 15 15 温升/K 电阻法 60 75 80 100 125 温度计法 55 65 70 85 105 电动机运行时所产生的损耗变成热能，使绕组温度升高，绕组绝缘最热点的温度不可超过极限工作温度，比如电动机是F绝缘等级，绝缘最热点温度不可超过155℃，否则会加速电动机绝缘老化，缩短电动机绝缘寿命，甚至烧毁电动机。 电动机运行时由于发热，绕组温度高于环境温度，我国环境温度规定的标准是40℃，电动机的温升应为绕组绝缘最高允许温度减去环境温度再减去热点温差所得的值。比如F级绝缘的温升为155－40－15=100K（电阻法）；又如B级绝缘的温升为130－40－10=80K。 绕组温升限度与测量方法有关，常用的测量方法有温度计法、电阻法和埋置检温计法。 （8）绕组接线方式：普通三相电动机的三相定子绕组每相有两个端头，三相共6个端头，电动机内部三相绕组与接线板连接如图2.8所示。电动机的接线方法有两种，星形连接与三角形连接，连接方法如图2.9所示。必须注意的是，同一台电动机使用不同的连接方法时，其相应使用的电压也不同。例：铭牌上电动机接法是Y/△连接，额定电压为380/220V，即意味着Y连接时，额定电压必须是380V，△连接时，额定电压必须是220V。有些电动机的定子绕组每相中间有抽头，这样每三相共有9个端头，可以接成△连接、Y连接、延边三角形连接和双速电动机绕组接线。具体如何连接，一定要按铭牌指示操作，否则电动机不能正常运行，甚至烧毁。 图2.8 电动机内部接线 （a）星形连接 （b）三角形连接 图2.9 电动机的接线 （9）转子电压：对于绕线转子异步电动机，转子电压是指转子不转及转子绕组开路时，对定子施加额定电压，在集电环上所测出的转子绕组感应电压。用这种方法也可以判别绕组重绕时，线圈匝数是否有误，以及并联支路数是否正确。 （10）转子电流：将转子绕组出线端短接后，转子绕组中流动的电流称为转子电流。铭牌上的转子电流是当电动机在额定负载下正常运转时的额定转子电流。 （11）额定功率因数cosφN：当电动机在额定状态下运行时，定子相电压与相电流之间的相位差cosφN，称为额定功率因数。 （12）额定效率ηN：电动机在额定工作状态下，轴上输出功率P2与电源输入功率P1的比值，称为电动机的额定效率ηN，用百分数表示，即 （13）标准编号：是指电动机产品按此标准生产，其技术数据能达到这个标准的要求。 （14）电动机定额或工作制：电动机定额是指由制造厂按照GB755-87标准规定的条件，在电动机铭牌上标定的全部电气量和机械量的数值以及运行的持续时间和顺序。常用的定额分为连续定额、短时定额和断续定额。全部按定额运行的方式称为额定运行。 （15）出厂编号：每个制造厂为了区别每种规格和每台电动机，便于记录各台电动机的情况，建立档案，因此要给每台电动机进行出厂编号。 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 39、40学时

| 课题 | 常用低压电器及其拆装与维修 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 熟练掌握低压电器的结构、原理，并能正确选用和维护。 |
| 重点 难点 | 接触器、继电器、开关、按钮、熔断器 重点：接触器、继电器。 难点：各种时间继电器、断路器、速度继电器。 教学建议：学员结合实物和生产现场实际牢固掌握其用途、主要结构、原理调试、常见故障维修方法及规格型号的选择。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 按工作电压等级，电器分高压电器和低压电器。用于50Hz交流电压1200V、直流电压1500V及以上电路中的电器称为高压电器。例如高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器等。用于50Hz交流电压1200V、直流电压1500V以下电路中的电器称为低压电器。例如接触器、继电器等。 低压电器及其分类、 普通刀开关：熔断器式刀开关、自动空气开关、低压开关的识别与拆装、熔断器、主令电器：按钮开关、位置开关、 交、直流接触器、常用继电器：热继电器、时间继电器、速度继电器。 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 41、42 学时

| 课题 | 三相异步电动机的使用2 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 掌握三相异步电机起动、调速、制动方法。 |
| 重点 难点 | 重点：三相异步电机起动、调速、制动方法 难点：三相异步电机起动、调速、制动方法 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 4.5安装和调试断电延时带直流能耗制动的Y–Δ起动的控制线路的实训 .1、实训要求 根据如图4.7所示的断电延时带直流能耗制动的Y–Δ起动的控制线路电气原理图在电工板进行接线、调试、运行。 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直，各节点必须紧密，接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出。 装接完毕后，经许后方可通电调试与运行,如遇故障自行排除。 2、实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板，接线端子，导线。 3、实训内容与步骤 断电延时带直流能耗制动的Y–Δ启动的控制线路电气原理图如4.7图所示。 图4.7 断电延时带直流能耗制动的Y–Δ启动的控制线路电气原理图 （1）元器件布置图的绘制 要求学生在练习纸上绘制出本实训元器件安放位置的布置图，供教师检查。（实训布置图要求学生绘制） （2）按布置图把元器件实物在电工接线板的面板上进行固定。 （3）按电气原理图4.7进行线路连接，连接的方法可参见第三章中3.1.4实训2中实训内容与步骤。 （4）调试步骤： 1. 按下SB2→ KT得电→ KT延时常开触头瞬时闭合→ KM3得电→KM1得电自锁（Y接法）→电动机低压启动 ； 2. KM1常闭触头断开→ KT线圈断电→ KT延时常开触头延时断开→ KM3断电→KM3常闭触头复位→KM2得电，KM1仍自锁通电（△接法） →电动机全压运行。 3. 按下SB1→KT、KM1、KM2、KM3均断电； 4. SB1按到底→ KM1常闭触头复位→ KM4得电、KM3得电→主触点接通→进行能耗制动→转速n↓→直到电动机停止松开SB1。 （5）电气控制线路及故障现象分析： 如果电动机只能星形启动，不能三角形运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 制动直流电流的大小，对电动机是否有影响？该如何调节？ 进行制动时，为何要将停止按钮SB1按到底？ 什么是Y–Δ减压启动？对电动机有何要求? 参考答 1）如果电动机只能星形起动，不能三角形运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 答：如果电动机出现只能星形启动，不能三角形运转，可能KM2线圈这条支路有故障，KM3常闭触点KM2线圈及与这些触点相关的导线发生故障。 2）制动直流电流的大小，对电动机是否有影响？该如何调节？ 答：对笼型异步电动机，增大制动力矩只能通过增大通入电动机的直流电流来实现，而通入的直流电流又不能太大，过大会烧坏定子绕组。能耗制动所需的直流电流为：Id=(3．5～4)Io，通常是通过改变整流电路的输出的直流电压及串接电阻来实现． 3）进行制动时，为何要将停止按钮SB1按到底？ 答：进行制动时，如果不将停止按钮SB1按到底，则KM4线圈无法通电吸合，那直流电流无法接入电动机的线圈不能进行能耗制动。 4）什么是星形—三角形降压起动？对电动机有何要求？ 答：为了减小走动电流,起动时将定子绕组接成星形，经过一段时间后将绕组恢复成三角形接法，称为星形—三角形降压起动。要求：正常运行时电动机必须是三角形接法的电动机。 4.6试题名称：安装和调试三相异步电动机减压启动反接制动控制线路 1、实训要求 根据如图4.8所示的三相异步电动机减压启动反接制动控制线路电气原理图在电工板进行接线、调试、运行。 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直，各节点必须紧密，接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出。 装接完毕后，经许后方可通电调试与运行,如遇故障自行排除。 2、实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板，接线端子，导线。 实训内容与步骤 三相异步电动机减压启动反接制动控制线路电气原理图如4.8图所示。 图4.8 三相异步电动机减压启动反接制动控制线路电气原理图 （1）元器件布置图的绘制 要求学生在练习纸上绘制出本实训元器件安放位置的布置图，供教师检查。（实训布置图要求学生绘制） （2）按布置图把元器件实物在电工接线板的面板上进行固定。 （3）按电气原理图4.8进行线路连接，连接的方法可参见第三章中3.1.4实训2中实训内容与步骤。 （4）调试步骤： 1）、按下SB1→KA1得电并自锁 →KA1辅助常开闭合→KM1得电→电动机M串电阻R1、R2、R3降压启动→转速n↑； 2）、当n>120r/min时→ 速度继电器SR1-11闭合→KA2得电并自锁→KM3得电并自锁→切除所串电阻R→M全压运行（这时，KM1、KM3主触点同时闭合）。 3）、按下SB2→KA1失电→KM1失电→KM1常闭触头复位→KM2线圈得电→进行反接制动→ 转速n↓; （由于n仍>100r/min → KA2仍得电→ KA2触头仍闭合 → KM3线圈仍得电） 4）、当n<100r/min时→ 速度继电器SR1-11-12触头断开→反接制动停止→电动机自然停车。 （5）电气控制线路及故障现象分析： 什么是减压启动？常用的方法有几种？ 接触器KM3损坏后，对电路的运行有何影响？ 何谓反接制动？常用什么来控制？ 如果速度继电器SR控制失灵，对电路的运行有何影响？ 参考答 1）什么是降压起动？常用的方法有几种？ 答：降压起动时，为了减小起动电流,启动时,降低加在电动机定子绕组上的电压，启动后再将电压恢复为额定值。 常用的方法有四种：定子串电阻或电抗器降压起动、星形—三角形降压起动、自耦变压器降压起动、延边三角形降压起动。 2）接触器KM3损坏后，对电路的运行有何影响？ 答：接触器KM3损坏后，电动机一直处于串电阻R降压起动状态，不能正常工作。 3）何谓反接制动？常用什么来控制？ 答：反接制动就是改变电动机定子通入三相交流电源的相序，使电动机产生与转动方向相反的转矩，使电动机停止转动。常用速度继电器来实现自动控制。 4）如果速度继电器SR控制失灵，对电路的运行有何影响？ 答：如果速度继电器SR控制失灵，电动机制动后不能停止，进入反转运行状态。 4.7安装和调试自耦变压器减压启动的控制线路控制实训 1、实训要求 根据如图4.9所示的自耦变压器减压启动的控制线路控制电气原理图在电工板进行接线、调试、运行。 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直，各节点必须紧密，接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出。 装接完毕后，经许后方可通电调试与运行,如遇故障自行排除。 2、实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板，接线端子，导线。 3、实训内容与步骤 自耦变压器减压启动的控制线路电气原理图如4.9图所示。 图4.9 自耦变压器减压启动的控制线路电气原理图 （1）元器件布置图的绘制 要求学生在练习纸上绘制出本实训元器件安放位置的布置图，供教师检查。（实训布置图要求学生绘制） （2）按布置图把元器件实物在电工接线板的面板上进行固定。 （3）按电气原理图4.9进行线路连接，连接的方法可参见第三章中3.1.4实训2中实训内容与步骤。 （4）调试步骤： 1合上QS → HL1指示灯亮。 2 按下SB1 → KM1线圈得电并自锁 → HL2指示灯亮； → 接自耦变压器TM减压起动； → KT得电 → 延时一段时间后，KT延时常开触头闭合 → KA通电并 自锁 → KA 常闭触头断开→ KM1失电→切除自耦变压器TM ； → KA 常开触头闭合→ KM2得电→ 电动机正常运行(HL3指示灯亮)。 3 按下SB2 → 线圈均失电 → 电动机停止运行 （5）电气控制线路及故障现象分析： 如果电路只能减压启动，不能全压运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 试说明电路中KM1、KM2、KT、KA及指示灯HL1、HL2、HL3的在自耦变压器减压启动过程中工作状态。 4）、什么是自耦变压器减压启动？它具有哪些特点？ 参考答 1）如果电路只能减压起动，不能全压运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 答：如果电路只能减压起动，不能全压运转，则可能是KT线圈回路或KM2线圈回路有故障 2）时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 答：时间继电器KT线圈断路损坏后，电路只能减压起动,不能切换正常运行. 3）试说明电路中KM1、KM2、KT、KA及指示灯HL1、HL2、HL3的在自耦变压器减压起动过程中工作状态。 答：KM1在减压起动时起作用； KM2在全压起动时用；KT自动从减压起动转换到全压运行；KA在全压运行时起辅助触点用；指示灯HL1在通电状态，电动机无运转时显示；HL2在减压运行时显示；HL3在全压运行时显示。 4）什么是自耦变压器减压起动？它具有哪些特点？ 答：自耦变压器减压起动是利用自耦变压器来进行减压的，起动时电源接到自耦变压器上，再从自耦变压器的抽头将电送到电动机定子绕组上，使电动机得到一个较低的电压，以达到限流的目的。 它具有起动转矩和起动电流可以调节,但设备庞大,成本较高。适用于接法为∆/Y，容量较大的三相异步电动机减压起动. 4.8安装和调试延边三角形减压启动的控制线路控制实训 1、实训要求 根据如图4.10所示的延边三角形减压启动的控制线路控制电气原理图在电工板进行接线、调试、运行。 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直，各节点必须紧密，接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出。 装接完毕后，经许后方可通电调试与运行,如遇故障自行排除。 2、实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板，接线端子，导线。 3、实训内容与步骤 延边三角形减压启动的控制线路电气原理图如4.10图所示。 图4.10 延边三角形减压启动的控制线路电气原理图 （1）元器件布置图的绘制 要求学生在练习纸上绘制出本实训元器件安放位置的布置图，供教师检查。（实训布置图要求学生绘制） （2）按布置图把元器件实物在电工接线板的面板上进行固定。 （3）按电气原理图4.10进行线路连接，连接的方法可参见第三章中3.1.4实训2中实训内容与步骤。 （4）调试步骤： 1、按下SB1 →KM1线圈得电并自锁； →KM3(延边)线圈得电→电动机减压起动； →KT线圈得电→① →KT延时常闭触头延时断开→KM3（延边）线圈失电； →KT延时常开触头延时闭合→KM2（△）线圈得电自锁→电动机正常运行； 2、按下SB2→KM1和KM2 (延边)或KM3（△）线圈均失电→电动机停止运行。 （5）电气控制线路及故障现象分析： 如果电动机出现只能延边三角形减压启动，不能三角形运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 电路中KM2常闭触点和KM3常闭触点起什么作用？KM1和KM2的常开触点起什么作用？ 什么是延边三角形减压启动？它具有哪些特点？ 参考答 1）如果电动机出现只能延边三角形减压起动，不能三角形运转，试分析产生该故障的接线方面的可能原因。 答：如果电动机出现只能延边三角形减压起动，不能三角形运转，则有可能KT线圈回路有故障或KM2线圈回路接线有错误。 2）时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 答：时间继电器KT线圈断路损坏后，电路只能延边三角形减压起动，不能三角形正常运转。 3）电路中KM2常闭触点和KM3常闭触点起什么作用？KM1和KM2的常开触点起什么作用？ 答：电路中KM2常闭触点和KM3常闭触点起互锁作用，使主电路KM2和KM3主触点不能同时动作,避免造成短路故障。KM1和KM2的常开触点起自锁作用 4）什么是延边三角形减压起动？它具有哪些特点？ 答：延边三角形减压起动是在起动时把定子绕组的一部分接成三角形，另一部分接成Y形，使整个绕组接成延边三角形，待电动机起动后，再把定子绕组接成三角形全压起动。它具有把Y形和三角形两种接法结合起来，使电动机每相定子绕组承受的电压小于三角形接法时的相电压，而大于Y形接法时的相电压，并且每相绕组电压的大小可随电动机绕组抽头位置的改变而调节，从而克服了Y—Δ减压起动时电动机电压偏低，起动转矩太小的缺点。 4.9安装和调试带桥式整流的正反转能耗制动的控制线路控制实训 1、实训要求 根据如图4.11所示的带桥式整流的正反转能耗制动的控制线路控制电气原理图在电工板进行接线、调试、运行。 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直，各节点必须紧密，接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出。 装接完毕后，经许后方可通电调试与运行,如遇故障自行排除。 2、实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板，接线端子，导线。 3、实训内容与步骤 带桥式整流的正反转能耗制动的控制线路电气原理图如4.11图所示。 图 4.11 带桥式整流的正反转能耗制动的控制线路电气原理图 （1）元器件布置图的绘制 要求学生在练习纸上绘制出本实训元器件安放位置的布置图，供教师检查。（实训布置图要求学生绘制） （2）按布置图把元器件实物在电工接线板的面板上进行固定。 （3）按电气原理图4.10进行线路连接，连接的方法可参见第三章中3.1.4实训2中实训内容与步骤。 （4）调试步骤： 1、按下SB2→KM1线圈得电并自锁→电动机正转运行； 2、按下SB3→ KM1线圈失电 3、SB3按到底→KM2线圈得电并自锁→电动机反转运行； 4、按下SB1→KM1或KM2线圈失电 5、SB1按到底→ ① ① →KM3线圈得电并自锁→接直流电源，进行能耗制动→电动机转速下降； →KT线圈得电→KT常闭延时触头延时断开→KM3线圈失电→② →KM3常开触头复位→KT线圈失电； →KM3主触头断开→直流电源切除，能耗制动结束→电动机自然停车。 （5）电气控制线路及故障现象分析： 时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点各起什么作用？KM3的常开触点又起什么作用？ 时间继电器KT的整定时间是根据什么来调整的？ 制动直流电流的大小，对电动机是否有影响？该如何调节？ 参考答 1）时间继电器KT线圈断路损坏后，对电路的运行有何影响？ 答：时间继电器KT线圈断路损坏，造成电路能耗制动结束后，KM3继续处于通电状态，无法切断直流电源,处于通电状态. 2）电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点各起什么作用？KM3的常开触点又起什么作用？ 答：电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点起互锁作用，防止主电路接触器同时工作造成短路。 3）时间继电器KT的整定时间是根据什么来调整的？ 答：时间继电器KT的整定时间是根据能耗制动的速度来调整的。, 4）制动直流电流的大小，对电动机是否有影响？该如何调节？ 答：制动直流电流的大小，对电动机是有影响的，从制动效果来看，希望直流电流大一些，但过大会引起绕组发热，耗能增加，而且当磁路饱和后对制动力矩的提高不明显。调节公式：Id=（3.5~4）Io,通常是通过改变整流电路的输出的直流电压及串接电阻来实现． |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第 43、44学时

| 课题 | 认识常用低压控制电器与电动机常用控制线路1 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 了解常用控制电器； 掌握鼠笼式电动机直接起动的控制线路 |
| 重点 难点 | 重点：电动机直接起动的控制线路 难点：电动机直接起动的控制线路 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 三相交流异步电动机的正转控制 6.1.1 点动控制线路 图6.1是三相电动机的点动控制电气原理图，左侧所示是主电路，右侧所示是纵向排列的控制电路。为了能比较直观地读图，也可把控制电路改为如图6.2所示的横向画法。需要说明的是，本章所有单独画出的交流控制电路，其电源线都是从主电路的熔断器后面引出的，且控制回路的两根电源线可以在主电路的三根线中任取。 图6.1 点动接触控制电路图 图6.2 横向画法的控制回路电路图 正转点动工作时，合上三相电源开关Q，接通电源，此时电动机仍不能转动，因为主电路中交流接触器的主触点未闭合，电路依然不通。按下启动按钮SB，控制电路接通电源，位于控制电路中的交流接触器KM吸引线圈得电，KM主触点吸合，电动机与电源接通，开始正向转动。松开按钮SB，交流接触器KM吸引线圈失电，主触点断开，电动机停止转动。上述控制过程也可如下表示： 启动：按下启动按钮SB----(KM线圈得电----( KM主触点闭合----(电动机正向转动。 停止：松开启动按钮SB----(KM线圈失电----( KM主触点断开----(电动机停止转动。 6.1.2 具有过载保护的接触器自锁正转控制线路 对需要长时间工作的电动机，使用点动控制线路显然不合适，必须采用自锁控制线路。图6.3是三相电动机的正转自锁控制电气原理图。需正转连续工作时，合上三相电源开关Q，接通电源，按下启动按钮SB1，控制电路接通电源，位于控制电路中的交流接触器KM吸引线圈得电，主触点及辅助动合触点同时吸合，电动机与电源接通，开始正向转动。 图6.3 正转自锁接触控制电路图 由于交流接触器辅助动合触点的闭合，松开按钮SB2后，吸引线圈KM仍然接通电源，因此把与按钮SB2并联的辅助动合触点KM称为自锁触点。按下停止按钮SB1，交流接触器的吸引线圈KM失电，主触点及辅助动合触点断开、恢复原状，电动机停止转动。其工作次序如下： 启动： 按下SB2----( KM线圈得电----( KM主触点闭合----(电动机正转； ----( KM辅助触点闭合（自锁）----( 使KM线圈保持得电 停止： 按下SB1----( KM线圈失电----( KM主触点断开----(电动机停转。 ----( KM辅助触点断开（解锁） 图6.2所示控制电路具有三种保护功能： 1. 短路保护 电路中FUl、FU2起到短路保护作用。一旦电路发生短路事故，熔丝立即熔断，电动机立即停止运行。 2. 过载保护 电路中热继电器起到过载保护作用。如电路发生过载，主电路中的电流增大到超过电动机额定电流，使串接在主电路中的发热元件过热，将热继电器中的动断触点断开，导致控制电路中的交流接触器吸引线圈KM失电，主触点断开，电动机立即停止运行。当电动机缺相运行时，其他两相的电流会升高，由于热继电器的三个发热元件分别串接在主电路的各相线上，因此热继电器还可起到断相保护作用。 3. 失压保护 电路中交流接触器还起到失压(零压)保护作用。在电动机正常运行时，电源突然断电或电源电压严重下降时，吸引线圈KM失电，自动切断主电路和自锁回路，电动机停止运行。当电源恢复供电时，电动机不能自行启动，必须重新按下启动按钮SB2才能重新运行。如果不采用交流接触器控制而直接用刀开关进行手动控制，那么当发生突然断电且未及时拉断刀开关的情况下电源重又恢复供电，电动机将自行启动，可能造成人身和设备伤害事故。 6.1.3 点动加自锁控制 点动加自锁控制电路如图6.4所示，其中SB2是自锁运行按钮，SB3是点动运行按钮。当按下SB2时，接触器KM得电，KM动合触点闭合，电动机运行，同时与SB3动断触点串联的KM动合触点闭合，形成自锁回路。当按下SB3时，接触器KM得电，KM动合触点闭合，电动机运行，此时SB3动断触点断开，使SB3动断触点与KM动合触点回路不能形成自锁，实现点动操作。 图6.5所示为点动加自锁控制的另外两种形式。在图6.5(a)所示电路中，若转换开关SA打开，只能点动；若转换开关SA闭合，则自锁电路接通，电动机能够连续运行。图6.5(b)是采用中间继电器实现点动的控制单元。利用点动启动按钮SB3控制中间继电器KA，KA的动合触点控制接触器KM，再控制电动机实现点动。当需要连续控制时，按下SB2按钮，接触器KM得电并自锁。需要停止时按下SBl按钮。 图6.4 点动加自锁控制电路图 （a） （b） 图6.5 点动加自锁控制电路图2 6.1.4 实训 实训1 接触器点动控制线路的安装 1. 实训目的 （1）熟悉交流接触器、按钮、熔断器和热继电器的使用方法。 （2）了解控制电器对电动机运行的控制作用。 （3）独立完成三相笼型异步电动机点动控制线路的接线和点动控制线路的操作。 2．实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，交流接触器，按钮，三相电动机，电工板或电气箱，接线端子，导线。 3. 实训内容与步骤 （1）查看器件。熟悉电动机铭牌上的参数与各低压电器上的额定电压、电流，注意所用器材的额定电压是否与使用的电源一致，并用万用表电阻档检查动合、动断触点、吸引线圈和发热元件的通、断状况。 （2）固定元器件。将元件固定在控制板上。要求元件安装牢固，并符合工艺要求。点动控制元器件布置如图6.6所示。若线路安装在控制箱内，则按钮SB安装在控制箱面板上。 图6.6 点动控制线路器件布置参考图 （3）安装主电路。根据电动机容量选择主电路导线，按图6.1左侧所示的电路图接主电路。接线时，一定要按先接主回路，再接控制回路的顺序进行。接主电路时，主回路的三根电线应并行往下接，并按上进下出的规则接线，即器件的上端头接线靠近电源，下端头接线靠近负载。接触器KM下端头的出线须接至接线端子XT，再由XT下侧接至电动机。接线不能松动，露出铜线不能过长，不能压绝缘层，从一个接线柱到另一个接线柱的导线必须是连续的，中间不能有接头，不得损伤导线的绝缘和线芯。各个电气元件与行线槽之间的导线，应尽可能做到横平竖直，变换走向要垂直。进入行线槽内的导线要完全置于行线槽内，并要尽可能避免交叉。确定走线的方向应合理。剥线后弯曲要顺螺纹的方向。一般一个接线端子只能连接一根导线，最多接2根导线。装线时不要超过行线槽容量的70％，这样既便于盖上线槽盖，又便于以后的装配和维修。板面导线敷设必须平直，各接点接线必须合理、紧密。 （4）安装控制电路。选择控制电路导线，按图6.1右侧所示的电路图接控制电路。接控制电路时，按从上到下，从左到右的顺序接线。 （5）接线检查。按电路图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。 （6）控制电路线路测试。 ①万用表准备工作。用万用表测试控制电路接线情况。测试时，应选用倍率适当的电阻挡。 ②按钮回路测试。断开电源，断开主电路。将万用表笔分别搭在熔断器FU2的上端头接线端上，万用表读数应为“∞”。按下按钮SB时，万用表读数应为接触器线圈的直流电阻值（阻值大小根据接触器不同而不同）。 （7）主电路线路测试。断开电源，用万用表检查主电路有无短路现象，此时将表笔分别搭在熔断器FU1的两根上端头接线端上，万用表读数应为“∞”。用手动来按下交流接触器KM触头架，使其主触点闭合，万用表会有几欧姆到几十欧姆的显示值（根据电动机功率大小而定）。 （8）经检查无误后，请老师再检查一次线路。如果无误，方可合上电源进行操作，观察电动机的运行情况。 注意：电路送电后一定要注意安全，不要用身体的任何部位接触金属体。若发现电动机在运转过程中出现卡阻或发出异常声响，应立即停车，以免造成人身与设备事故。 实训2 接触器自锁正转控制线路的安装 1. 实训目的 （1）熟悉交流接触器、按钮、熔断器和热继电器的使用方法。 （2）独立完成三相笼型异步电动机的正转控制线路的接线和正转控制线路的操作。 2．实训器材 电工常用工具，万用表，三相自动开关，熔断器，交流接触器，热继电器，按钮，三相电动机，电工板或电气箱，接线端子，导线。 3. 实训内容与步骤 （1）查看器件。熟悉电动机铭牌上的参数与各低压电器上的额定电压、电流，注意所用器材的额定电压是否与使用的电源一致，并用万用表电阻挡检查动合、动断触点、吸引线圈和发热元件的通、断状况。 （2）固定元器件。将元件固定在控制板上。要求元件安装牢固，并符合工艺要求。正转自锁控制元器件布置参考图如图6.7所示。其中按钮SB1、SB2可用几个按钮组装在一起的一个按钮盒。若线路安装在控制箱内，则按钮SB1、SB2安装在控制箱面板上。 图6.7 正转自锁控制线路器件布置参考图 （3）安装主电路。根据电动机容量选择主电路导线，按图6.3左侧所示的电路图接主电路。接线时，一定要按先接主回路，再接控制回路的顺序进行。接主电路时，主回路的三根电线应并行往下接，并按上进下出的规则接线，即器件的上端头接线靠近电源，下端头接线靠近负载。接触器KM下端头的出线须接至接线端子XT，再由XT下侧接至电动机。接线不能松动，露出铜线不能过长，不能压绝缘层，从一个接线柱到另一个接线柱的导线必须是连续的，中间不能有接头，不得损伤导线的绝缘和线芯。各个电气元件与行线槽之间的导线，应尽可能做到横平竖直，变换走向要垂直。进入行线槽内的导线要完全置于行线槽内，并要尽可能避免交叉。确定走线的方向应合理。剥线后弯曲要顺螺纹的方向。一般一个接线端子只能连接一根导线，最多接2根导线。装线时不要超过行线槽容量的70％，这样既便于盖上线槽盖，又便于以后的装配和维修。板面导线敷设必须平直，各接点接线必须合理、紧密。 （4）安装控制电路。选择控制电路导线，按图6.3右侧所示的电路图接控制电路。接控制电路时，按从上到下，从左到右的顺序接线。即接控制电路时，应按支路接线，即第一条支路接到底后再接第二条支路。对于初学者这种方法不容易出错。 （5）接线检查。按电路图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。 （6）控制电路线路测试。断开电源，断开主电路。 ①万用表准备工作。用万用表检查控制电路接线情况。检查时，应选用倍率适当的电阻挡，若是指针式万用表，需调零。 ②按钮回路测试。将表笔分别搭在熔断器FU2的上端头接线端上，万用表读数应为“∞”。按下按钮SB时，万用表读数应为接触器线圈的直流电阻值（阻值大小根据接触器不同而不同）。 ③自锁回路测试。松开启动按钮SB2，按下KM触头架，使其常开辅助触点闭合，万用表读数也应为接触器线圈的直流电阻值。 ④停车控制测试。按下启动按钮SB2，万用表显示接触器线圈的直流电阻值，再按下停止按钮SBl（SB1、SB2同时按），万用表读数由线圈的直流电阻值变为“∞”。 （7）主电路线路测试。断开电源，断开控制电路。用万用表检查主电路有无短路现象，此时将表笔分别搭在熔断器FU1的两根上端头接线端上，万用表读数应为“∞”。若用手动来按下交流接触器，则根据电动机不同，万用表会有几欧姆到几十欧姆的显示值。 （8）经检查无误后，请老师再检查一次线路。如果无误，方可合上电源进行操作，观察电动机的运行情况。 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第45、46学时

| 课题 | 电动机常用控制线路2 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 掌握鼠笼式三相异步电动机的正反转控制、互锁控制； 2。了解鼠笼式三相异步电动机的行程控制、时间控制 |
| 重点 难点 | 重点：三相异步电动机的正反转控制、互锁控制 难点：鼠笼式三相异步电动机的行程控制、时间控制 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 三相异步电动机的正反转控制 生产实践中，许多设备均需要两个相反方向的运行控制，例如：小车的前进及后退，机床主轴的正转及反转、起重机的提升与下降等。此类控制均可通过电动机的正转与反转来实现。由电动机原理可知，控制电动机的正反转，其基本方法是改变三相电源的相序。即电动机进线中任意两相对调，即可实现电动机的反向运转。 对控制电路有两个基本要求： （1）需要设置两个交流接触器，一个控制电动机的正转，另一个控制电动机的反转。 （2）在控制电路中两个交流接触器千万不能同时接通，否则将会造成严重的相间短路事故。 6.2.1 接触器联锁正反转控制线路 通常情况下，电动机正反可逆运行操作的控制电路图如图6.8所示。图6.8(a)是电动机正反转的主电路，主电路含有两对交流接触器的主触点，其中有两相主触点是换相连接。图6.8(b)是电动机正反转控制电路。 该电路中，电动机从正转改变为反转必须按一次停止按钮和一次启动按钮，实现“正—停—反”控制。其工作过程如下： （a） （b） 图6.8 正反转控制电路图（“正—停—反”控制） 正转： 按下SB2→KM1吸引线圈得电→KM1主触点闭合→电动机正转 →KM1辅助动合触点闭合→自锁 →KM1辅助动断触点断开→互锁→KM2线圈不能得电 反转： 按下SB3→KM2吸引线圈得电---→KM2主触点闭合→电动机反转 →KM2辅助动合触点闭合→自锁 →KM2辅助动断触点断开→互锁→KM1线圈不能得电 停止： 按下SB1----( KM1或KM2线圈失电----( KM1或KM2主触点断开----(电动机停转。 ----( KM辅助触点复原（解锁） 为避免操作时按错按钮，出现主触点KM1与KM2同时闭合，造成电源短路的情况。该电路将两个交流接触器的辅助动断触点KM1和KM2分别串接在对方的吸引线圈控制电路中，形成相互制约的控制，这种方法称为电气互锁。起互锁作用的辅助动断触点称为互锁触点。 6.2.2 按钮接触器复合联锁正反转控制线路 “正—停—反”控制电路解决了因按错按钮而造成电路相间短路的问题，但电动机从正转变为反转依然得先按一次停止按钮后再按一次启动按钮，浪费时间。 图6.9将图6.8中的启动按钮均换为复合按钮，则该电路为按钮、接触器双重联锁的控制电路。实现“正—反—停”控制。 对于要求电动机运行时进行频繁正反转切换的，可采用图6.9所示的控制电路。图中的正反转启动按钮SB2、SB3采用复合按钮，即把两个按钮中的动断触点分别串接到对方的控制电路中，在操作时两个触点同时动作，利用按钮动合、动断触点机械连接，以实现互锁，这种互锁称为按钮机械互锁。当电动机正转时，不需先停机，只要直接按反转按钮SB3，电动机即可实现反转。其工作过程如下： （a） （b） 图6.9 按钮、接触器双重联锁的正反转控制电路图（“正—反—停”控制） 正转： →电动机反转停止 → SB2动断触点断开，KM2吸引线圈失电→ →KM2辅助动断触点闭合 按下SB2→ →KM1主触点闭合→电动机正转 →KM1吸引线圈得电→ →KM1辅助动合触点闭合→自锁 反转： →电动机正转停止 → SB3动断触点断开，KM1吸引线圈失电→ →KM1辅助动断触点闭合 按下SB3→ →KM2主触点闭合→电动机反转 →吸引线圈KM2得电→ →KM2辅助动合触点闭合→自锁 停止： 按下SB1----( KM1或KM2线圈失电----( KM1或KM2主触点断开----(电动机停转。 ----( KM辅助动合触点断开（解锁） 在控制中，还可以采用具有机械互锁的双联接触器，其机械结构保证在任何操作情况下只可能有一个接触器吸合，进一步提高正反转互锁的可靠性。 |
| 课后 小结 |  |
| 作业： |  |

第47、48 学时

| 课题 | 供电与用电 |
| --- | --- |
| 教学 目的 | 1. 了解触电的种类和安全用电的重要性。 2. 了解接地和接零保护的作用和使用条件。 3. 了解静电保护和电器防火防爆的常识。 |
| 重点 难点 | 1. 触电的种类和安全用电的重要性。 2. 接地和接零保护的作用和使用条件。 |
| 教学方法 | 多媒体（为主）+板书（为辅） |
| 主 要 教 学 内 容 4.5 触电事故 触电：指人体接触带电体时，电流流经人体造成的伤害。 触电事故又分为：直接接触触电和间接接触触电。 1. 直接触电 2. 间接触电： 是指人体接触到正常情况下不带电,仅在事故下才带电的部分而发生的触电事故。 ⑴ 电击: 电流通过人体内部,影响呼吸系统、心脏和神经系统，造成人体内部组织的破坏乃至死亡。 ⑵ 电伤：电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体表面或外部造成的局部伤害。 4.6 触电防护 (一)安全电压：常规环境下：交流电压为 50 V；直流电压为 120 V 我国规定的工频安全电压额定值分别为： 42 V、36 V、24 V、12 V 和 6 V 。 (二)保护接地和保护接零 1. 接地: ⑴ 工作接地:为保证电力设备和设备达到正常工作要求而 进行的接地。 如电源中性点接地,防雷装置接地等。 ⑵保护接地:为保证人身安全,防止间接触电,而将设备的外 壳可导电金属部分接地。 2. 保护接地和保护接零 ⑴ IT系统: 电源中性点不接地的三相三线制供电系统,电器设备的金属外壳接地。也称为保护接地 ⑵ TN系统：电源中性点接地的三相四线制供电系统电器设备的金属外壳与零线相连。也称为保护接零。 ⑶ TT系统：电源中性点接地的三相四线制供电系统电器设备的金属外壳与地线相连。也称为保护接地。 （三）漏电开关 4.7 静电防护 （一）静电的形成 (二)静电防护方法: 1. 限制静电的产生; 2. 防止静电的积累; 3. 控制危险的环境 4.8 电气防火和防爆 主要原因: 1. 电气设备使用不当 ； 2. 电气设备发生故障。 预防措施： 1. 合理选用电气设备—防爆电器； 2. 保持电气设备正常运行； 3. 保持必要的安全距离； 4. 保持良好的通风； 5. 装备可靠的基地装置； 6. 采取完美的组织措施。 |
| 课后 小结 | 1. 了解触电的种类和安全用电的重要性。 2. 了解接地和接零保护的作用和使用条件。 3. 了解静电保护和电器防火防爆的常识。 |
| 作业： |  |

# Text boxes

接电源

连接片

V1

W1

U1

U2

V2

W2

接电源

连接片

V1

W1

U1

U2

V2

W2

接线板

电动机

V1

W1

U1

U2

V2

W2

图2.1 异步转动原理图

KA

FR

FU2

Q

XT

KM

FU1

SB

FU2

Q

XT

KM

FU1

SB