# 项目七 　三相异步电动机

## 任务一  认识三相异步电动机

[例7-1] 加入三相异步电动机定子绕组中的交流电频率f=50Hz，试分别求二极电动机、四极电动机、六极电动机、八极电动机旋转磁场的转速。

解：二极电动机的极对数，对应的旋转磁场同步转速；

四极电动机的极对数，对应的旋转磁场同步转速；

六极电动机的极对数，对应的旋转磁场同步转速；

八极电动机的极对数，对应的旋转磁场同步转速。

[例7-2] 一台异步电动机，已知：电动机的额定转速，定子回路交流电源频率Hz，试求该电机极对数、同步转速和额定转差率。

解：由于电动机正常工作时，转差率在5%以下，根据式（7-2）可得

而电动机定子绕组产生的旋转磁场同步转速是分档的，即只有3000、1500、1000等几种，所以可以推断，电动机的同步转速=1500。

由式（7-1）可得

即电动机的极对数是2，电动机是四极电机。

由式7-2可得，电动机额定转差率

[例7-3]  一台三相异步电动额定功率，额定电压，额定功率因数，额定效率，额定转速，请计算额定电流是多少？

解：因为

所以额定电流

[例7-4] 已知一台异步电动机的额定转速为，额定功率为35 ，和分别为2.0和2.2，试求出电动机的额定转短，起动转短，最大转矩，并大致绘出这台电动机的机械特性。

解：由于电动机额定转速略低于，对应的同步转速应为，，可以断定电动机是四极电机。

额定转差率：

所以这台电动机的机械特性大致如图所示：

[例7-5] 某三相异步电动机的额定数据如下：，，△/Y，220V/380V，10.9/6.3A，，，求：（1）额定负载时的效率；（2）额定转矩；（3）额定转差率。

解：（1）额定负载下的输入功率为：

额定负载时的效率

（2）

（3）由额定转速知：

则：

[例7-6] 某四极三相异步电动机的额定功率30，额定电压为380V，三角形接法，频率为50Hz。在额定负载下运行时，其转差率为0.02，效率为90%，线电流为57.5A，试求：（1）额定转速；（2）额定转矩；（3）电动机的功率因数。

解：（1）由于电动机是四极电机， ，所以

根据得额定转速：

（2）额定转矩：

（3）电动机从电网得到功率，电动机输出功率，所以

## 任务二  三相异步电动机的使用

[例7-7] 一台鼠笼式三相异步电动机△接法，额定功率，额定电压，额定电流，额定转速，起动电流倍数，起动转矩倍数，若供电变压器限制其起动电流不超过500A，负载要求其起动转矩不小于，请校核是否可以直接起动、Y—△起动。

解：直接起动：

所以不能直接启动。

Y—△起动：

可以起动

# Text boxes

0

例7-4图 机械特性曲线