# 项目四  正弦交流电路的基本概念和基本定律

## 任务一  认识正弦交流电

[例4-1]  有一吊扇，要选用一个1.8μF电容器作为启动电容，问需选用电容的额定电压应为多大？

解：电器设备在过压和欠压的情况下都有可能使电器设备不能正常工作，假如所加电压过高或过低都有可能烧毁电器。所以使用电器时必须按用电器要求的额定值加电压。因吊扇的额定工作电压为220V，所以接入相电压为220V的电网。但电网电压是波动的，其波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低，有设备停机时电压往往偏高。在电力系统非正常状况下，用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值±10％。所以在使用中，应考虑家用电器的工作电压为220V±10%，则其最大值为311V±31V。由于电容损坏很多是被击穿的，原因多数是过电压引起的，所以选择时为了可靠，一般选择耐压500V的电容。当然耐压400V的电容也能用。

[例4-2]  已知两正弦量的解析式为， ，， ，。求每个正弦量的有效值和初相位。

解：

其有效值：

V

初相位：

V

其有效值：

V

初相位：

其有效值：

A

初相位：

因为mA

所以其有效值为：

mA

初相位：

[例4-3]  已知V，A，求电压u与电流i的相位差。

解：u的初相位为，i的初相位为，>0，表明电压u超前电流i角度70°。

[例4-4]   试在复平面内把复数：，，表示出来。

解：如图，A表示复数，B表示复数，C表示复数。

[例4-5]  将复数A＝5+j2与 复数B＝8-j6化为极坐标形式；将复数C＝1724°与 复数化为直角坐标形式。

解：A＝5+j2=≈5.3821.8°

B＝8-j6=≈10-36.9°

C＝1724°=17cos24°+j17sin24°≈15.5＋j6.91

D＝6－65°=6 cos（-65）°+j6sin（-65）°≈2.54－j5.44

[例4-6]  将下列复数化为极坐标形式：， ，，，，。

解：，

[例4-7]  已知：复数，，。试求A+B，A－B，并在复平面上画出。

解：

[例4-8]  已知：复数，。试求AⅹB和A÷B。

解：

[例4-9]  已知：复数A＝4+j5，B=6-j2。试求A+B，A－B，AⅹB和A÷B。

解：复数的加、减法一般采用复数的代数形式比较方便，即

复数的乘、除法一般采用复数的极坐标形式比较方便，即

[例4-10]  计算复数

解：

[例4-11]  计算复数

解：

[例4-12]  将正弦量=10sin（100t+60°） V、=20sin（100t+90°） V和mA用相量形式表示，并画出相量图。

解：有效值相量

mA

相量图如图。

[例4-13]  如图所示，已知V，V。求①相量，；②两电压之和的瞬时值；③画出相量图。

解：①=50+j86.6 V

=35.35-j35.35 V

②=+=（50+j86.6）+（35.35－j35.35）

=85.35+j51.25=99.55∠31°V

V

③相量图如图所示

[例4-14] 如图所示，①若已知=100sinωtA，=150sin（ωt-120°）A。求i；②若已知i=100sinωtA，=150sin（ωt-120°）A。求。

解：①A

A

所以     i=132.3sin（ωt-79.1°）A

②

所以  =217.9sin（ωt+36.6°）A

## 任务二  正弦交流电路中的电压、电流及功率

[例4-15]  一电阻R大小为2kΩ，通过电阻的电流i=5sin（ωt-20°）mA，求①电阻R两端的电压有效值U及瞬时值u；②电阻R消耗的平均功率P；③作出电压、电流的相量图。

解：设电压与电流的参考方向相关联

①i=5sin（ωt-20°），电流相量=5/－20°mA

电压相量

=R=5/－20°×2=10/－20°V

则电压有效值

U=10V

电压瞬时值

u=10sin（ωt-20°）V

②电路功率

P=UI=10×5=50mW 或 P=R=×2=50mW

③相量图如图所示。

画相量图时，先确定角度，再确定长度。再次提醒，假如同一个相量图中有多个电压、电流相量时，所画线段的长度，所有电压相量长度与电压相量大小成比例，电流相量长度与电流相量大小成比例。

[例4-16]  如图，把L=51mH的线圈（其电阻极小，可忽略不计），接在电压为V的交流电路中，假如交流电频率为50Hz。①求电感的XL；②求电流i；③绘出相量图；④假如电压大小不变，频率为500赫磁，重新求①、②。

解一：①线圈感抗为

②电流有效值为

A

由于电感电流滞后电压90°，所以电流的初相

所以

A

③相量图如图所示；

④频率为500Hz时

线圈感抗为：

电流有效值为：A

由于电感电流滞后电压90°不变，所以电流的初相

所以

A

由上面分析可知，对同一电感，在相同电源电压作用下，电源频率越高，电感的感抗越大，电路中电流越小。

求解电压或电流时，可以用相量进行运算，这样可同时得到电压与电流的有效值和初相位。[例4-16]也可如下解。

[例4-16]解二：①、③同解一；

②设电压相量为V，则电流相量为

A

则A

④频率为500Hz时，线圈感抗为：

电流有效值为：A

则A

[例4-17]  利用[例4-16]，把L=51mH的线圈（其电阻极小，可忽略不计），接在电压为220V、频率为50Hz的交流电路中，求电感消耗的无功功率。

解：由[例4-16]可知，V，A

无功功率Var

[例4-18]  电容量C=22μF的电容器，接在电压为V的交流电路中，假如交流电频率为50Hz。①求电容的XC；②求电流i；③绘出相量图；④电容消耗无功功率；⑤假如电压大小不变，频率为500赫磁，重新求①、②、④。

解：①频率为50Hz时

②=220/0°V

=A

A

③相量图如图所示；

④Var

⑤频率为500Hz时

Ω

=A

Var

可见频率变化时电容的容抗也跟着变化，在电源电压相同时，电流、无功功率也会变化。

[例4-19]  有一LC并联电路接在220V的工频交流电源上，已知L=2H、C=15uF 试求：

（1）感抗与容抗；（2）IL、IC与总电流I；（3）画出相量图；（4）QL、QC与总的无功功率。

解：（1）感抗XL=2πfL=2π×50×2=628Ω

容抗

（2）A

A

A

（3）以电压为参考，作相量图如图。

显见与反相位，则总电流I=IL-IC=0.69A。

（4）由相量关系可见，L中电流为正值时，C中电流必然为负值（总反相）这就是说L吸收功率时，C必然为释放出功率，反之亦然。故：

Var     Var

总无功功率   Q = QL - QC =-151.8 Var

[例4-20]  有一个RLC串联电路，V，R=30Ω，L=254mH ，C=80μF。试计算：①感抗、容抗及阻抗；②电流的有效值I及瞬时值i；③UR、UL、UC。④作出相量图。

解：①感抗：XL=ωL=314×254×10-3=80Ω

容抗：

阻抗：

②电流： A

③各元件两端的电压

=R

④相量图如图所示。

由上例的结果可知，电容、线圈两端电压有效值可能大于总电源电压有效值，在不同性质元件交流电路中，不能用有效值的KVL形式。即U(UR+UL+UC。

[例4-21]  求例4-20中RLC负载总消耗的视在功率S、有功功率P及无功功率Q。

解：VA

W

Var

或用以下方法求取

W

VA

[例4-22]  如图电路中，阻抗(，(。电源电压V。求①电路中的电流；②各复阻抗两端的电压、；③画出电路的相量图；④求该电路中各阻抗的有功功率、无功功率和视在功率及整个电路的有功功率、无功功率和视在功率。

解：①电路总的复阻抗为

Ω

电路电流

②各复阻抗上的电压为：

V

V

或利用分压公式：

③电路的相量图如图所示。

④阻抗的有功功率、无功功率和视在功率

VA

W

Var

阻抗的有功功率、无功功率和视在功率

VA

W

Var

整个电路的有功功率、无功功率和视在功率

VA

W

Var

整个电路的功率也可用如下方法求取

W

Var

VA

由上式计算可得：视在功率S≠+。

[例4-23]  如图所示电路中，已知电路总电压的有效值为100V，电感两端电压的有效值为50V，电源向电路提供功率P=200W，电路角频率为1000rad/s。求R和L。

解：由于电阻与电感串联，电阻与电感电流相同，假设电流的初相为0°，则电阻两端电压与电流同相，电感电压与电流相位差90°，相量图如图。所以

=86.6V

由于电路的有功功率被电阻消耗， 应用公式得

R==37.5(

再根据欧姆定律得电路中流过的电流

I==2.31A

由电感电压与电流的关系，得

L==21.6mH

即电阻R为37.5Ω，电感L为21.6mH。

[例4-24]  如图所示电路中，(，(，V，用相量法计算电路中支路电流、及总电流。

解：　 (，

(

A

A

电路总电流

电路的总电流也可用如下方法求取

总电流的相量

[例4-25]  如图所示，已知电流表A1、A2的读数都是10A，求电路中电流表A的读数。

解：设端电压=U/0°为参考相量，相量图如图。由于电阻上电流与电压同相，所以

=10/0°A

由于纯电感的电流滞后电压90°，所以

=10/-90°

总电流

=+=10/0°+10/-90°=10-j10=14.1/-45°A

所以电流表A的读数是14.1A。该电流也可以根据相量图求取

A

在计算交流电路的电压与电流时，一定要注意各电压与电流是相量相加减。

[例4-26] 一交流电动机，其输入功率kW，电压V，功率因数0.6，频率Hz，今将功率因数提高到0.9，问需与电动机并联多大的电容C？

解：， ， 3

， ，

## 任务三  交流电路的频率特性

[例4-27]  在RLC串联电路中, 已知R=0.1Ω, L=2mH, C=5μF，电源电压为10mV。改变电源频率，使电路产生串联谐振，试求电路此时的频率、回路的品质因数Q及电感上电压。

解：===1592.3Hz

=200

=200×10×=2V

[例4-28]  某收音机的输入回路，可等效为RLC串联电路，其中电感L=0.3mH，电阻R=10Ω，可变电容C可在32～310pF范围内调节，求此电路的谐振频率范围。若输入电压为2μV，频率为990kHz，试求电路的品质因数，以及谐振时电路中的电流和电容两端的电压。。

解：=1625kHz

=522kHz

所以电路的谐振频率范围为522kHz～1625 kHz。

品质因数

=1865

电流

μA

电容两端电压

# Text boxes

3

j

C

+1

A

-3

0

B

3

-2

例4-4图  复数的表示

例4-7图

j

+1

A

-4

0

8

-4

4

-8

-8

8

4

B

A+B

-B

A-B

例4-12相量图

+

例4-13图

元件1

u1

元件2

u2

_

+

_

+

_

u

31°

60°

-45°

例4-13相量图

i

i1

元件2

元件1

i2

例4-14图

20°

例4-15相量图

例4-16图 电感线圈

-

+

u

例4-16相量图

例4-18相量图

u

+

-

例4-19电路图

例4-19相量图

例4-20图

R

+

-

+

-

+

-

+

-

例4-20相量图

-23.1˚

30˚

例4-22的相量图

例4-23电路图

L

R

+

uL

_

+

u

_

i

+

uR

_

例4-23相量图

-

-

+

Z2

-

+

+

Z1

例4-22图

例4-25的电路图

R

+

-

A1

A2

A

L

例4-25的相量图

-

+

Z2

Z1

例4-24图  复阻抗的并联