# 项目三  一阶动态电路分析

## 任务一  动态电路的基本概念

[例3-1] 如图所示，，，开关闭合前，电容不带电，求开关闭合后，电容上的电压和电流的初始值。

解：（1）由换路前的稳态电路求得电容两端电压。

由于换路前电路中电容不带电，所以电容两端的电压为零，即

(2) 根据换路定律求出。

(3)根据换路后的电路列电路方程，求出其它物理量的初态。

得

[例3-2] 如图所示，已知，，，，开关动作前电路已处于稳态，时开关闭合。求：（1）开关闭合后，各元件电压和电流的初始值，（2）电路重新达到稳态后，电容上电压和电流的稳态值。

解：（1）时的初始值

由换路前的稳态电路求得电容电压的。

由于换路前开关断开，若电容两端存在电压，电容与电阻形成放电回路，使电容电压下降，所以电路稳态时，电容两端电压为零，即

根据换路定律求出。

根据换路后电路图，求出其它物理量的初态。

（2）换路后，时的稳态值

直流电路中，电路稳态时，电容相当于开路，电路如图所示，所以

。

[例3-3] 如图所示，已知，, ，开关动作前电感无储能。时开关闭合。求（1）开关闭合后，各元件电压和电流的初始值，（2）电路重新达到稳态后，电感上电压和电流的稳态值。

解： （1）时的初始值

由换路前的稳态电路求得电感的电流。

由于换路前电路中电感无储能，所以电感电流为零，即

；

根据换路定律求出。

根据电路方程求出其它物理量的初态。

（2）换路后，时的稳态值

直流电路中，电路稳态时，电感相当于短路，所以

[例3-4] 如图所示电路，US=10V，R1＝4Ω，R2＝6Ω，C＝4μF，换路前电路已处于稳态，时开关断开。求：（1）换路后、、的初始值；（2）电路达到新的稳态后、的稳态值。

解：（1） 时的初始值

由于换路前开关闭合，电路已处于稳态，电容视为开路，则

由换路定律可得

由换路后的电路图，可求得

（2）换路后，时的稳态值

直流电路中，电路稳态时电容相当于开路，所以电路中电流为零。

## 任务二  一阶动态电路响应

[例 3-5] 一个高压电容器从电路中断开，断开瞬间电容电压为。求（1）开关S1断开后，如果让电容器经自身的绝缘电阻放电。绝缘电阻为，经过30分钟后，电容电压为多少？（2）断开电源后，如果将该电容器通过一个外接电阻放电（S2闭合），要求最大放电电流不超过，此放电电阻的阻值为多少欧姆？（3）要使电容电压在2分钟内下降到5V，则放电电阻不能大于多少欧姆？

解：（1）设时电容器从电路中断开，电容电压的初始值为

时间常数

由此可得

断开后30分钟（1800秒）的电容电压为

由此可见，含大电容的电路，断开电源后，由于电容的储能效应，电容两端仍会

（2）因为最大放电电流为，所以放电电流的初始值为，此时忽略电容绝缘电阻，则

得

故放电电阻应大于等于2000Ω。

（3）要使电容电压在2分钟内下降到5V，即使

得

而，所以

放电电阻不能大于790KΩ。

由例3-5可见，含大电容的电路，断开电源后，由于电容的储能效应，电容两端仍可能会有很高的电压。所以在对含有电容的电路进行设备维护时，必须先对电容进行放电，确认电容不带电后才能进行维修，否则可能造成人身伤害。

[例 3-6] 如图所示电路中，已知，电容的初始电压为零。当时合上开关。试求开关合上后，（1）电路的时间常数；（2）电容上电压和电流；（3）开关合上后时的电压和电流值。

解：（1）电路的时间常数为

（2）电容上的电压和电流分别为

（3）将分别代入电容电压、电流表达式中，得

[例 3-7] 电路如图 (a)所示，设，电容初始电压为零。外加电源如图（b）所示。试求时电容上的电压和电流。

解： 因为外施激励是一个矩形脉冲，在时，电容相当于从零开始被充电（并未充电到）；时，，此时外施激励为零，而电容却储存有电能，相当于RC电路的零输入响应，电容放电。电路充电与放电的时间常数

当时，根据RC电路的零状态响应公式得

当t=2S时电容的电压

此时放电电流

当时，电容开始放电，电路进入零输入响应，此时电容的初始值为，根据RC电路的零输入响应公式得

负号说明电流方向与参考方向相反，电容上电压、电流变化曲线分别见图。

[例3-8]  如图所示，开关闭合以前电路已经稳定，求开关闭合后的，,并画出，波形。

解：用三要素法。

（1）初始值  开关动作前，电路已达稳态，电容相当于开路，时等效电路如图（a），则由图可知

由换路定则可得

开关动作后的电路如图（b），则

（2）稳态值  时等效电路如图（c），此时电路已达稳态，电容相当于开路，则由图可得

（3）时间常数  求时间常数中电阻的等效电路如图（d），由电容断开处向外看，可得

所以

（4）代三要素公式

电流也可以在用三要素法得到电压后，用公式求得，即

，波形如图所示。

[例3-9] 如图所示电路，已知，，R1=2Ω，R2=2Ω， L=8mH。开关S在位置“A”，电路已稳定，t=0时S打到位置“B”，求时电流、与电压。

解：用三要素法。

（1）初始值  开关动作前，电路已达稳态，电感相当于短路，时等效电路如图（a），则由图可知

由换路定则可得

开关动作后的电路如图（b），则

（2）稳态值  时等效电路如图（c），则由图可得

（3）时间常数  求时间常数中电阻的等效电路如图（d），则由图可求得

所以

（4）代三要素公式

也可以在用三要素法求出后用公式求取，即

[例3-10] 如图所示电路原已稳定，已知，，，，， ,试求换路后的、、和。

解：此电路虽含两个动态元件，但开关闭合后，与串联的支路、支路均被短路，与互不影响，它们各自形成独立的一阶电路，所以电路属于一阶电路，可以用一阶电路的三要素法进行计算。

（1）初始值  开关动作前，电路已达稳态，电感相当于短路，电容相当于开路，时等效电路如图（a），则由图可知

由换路定则可得

开关动作后的电路如图（b），由回路Ⅰ得

由回路Ⅱ得

（2）稳态值  开关闭合后，电路再次达到稳态，把电感看成短路，电容看成开路，如图（C）所示，则由图可知

（3）时间常数。

（4）代三要素公式

（5）由得

# Text boxes

＋

－

例3-2图

＋

－

＋

－

＋

－

＋

－

＋

－

＋

－

例3-2换路后电路图

＋

－

＋

－

＋

－

＋

－

例3-2换路后稳态电路图

＋

－

例3-3图

＋

－

＋

－

例3-4图

例 3-4换路后电路图

例3-5电路

S2

＋

－

S1

电源

电容等效电路

例3-6电路

－

＋

－

＋

＋

－

S

－

＋

＋

－

＋

－

例3-7图

（V）

（S）

0

10

2

（a）                                  (b)

(a)                                  (b)

例3-7充放电波形图

例3-8电路

S

＋

－

＋

－

12V

－

＋

(0-)

＋

－

＋

－

12V

(c)                                       (d)

例3-8解答图

(()

＋

－

＋

－

12V

＋

－

＋

－

12V

(a)                                        (b)

(()

0

-3

0

12

（V）

例3-8波形

（mA）

8

4

L

＋

－

＋

－

B

A

例3-9图

＋

－

(c)                                       (d)

例3-9解答图

(a)                                    (b)

L

(0-)

＋

－

＋

－

L

L

(()

＋

－

S

－

＋

＋

－

＋

－

例3-10图

(0-)

例3-10解题图

－

＋

(0-)

(0-)

＋

－

－

＋

＋

－

＋

－

(a)                                              (b)

Ⅰ

Ⅱ

(c)

－

＋

＋

－

＋

－

例 3-1图

＋

＋

+